انواع روش هاي بيولوژيکي تصفيه فاضلاب هاي صنعتي

(Sequencing Batch Reactor) SBRروش

هنگاميکه دبي فاضلاب ورودي به سيستم تصفيه خيلي کم باشد، در نظرگرفتن واحدهاي هوادهي و ته نشيني بصورت مجزا باعث افزايش هزينة تصفيه به ازاي هر مترمکعب فاضلاب مي گردد. درچنين مواردي با انجام يک تغيير در روش لجن فعال اين روش براي بکارگيري درسيستم تصفيه مناسب سازي مي شود. طي اين تغيير مخازن هوادهي و ته نشيني را با يکديگر ترکيب نموده و فرآيندهاي هوادهي و ته نشيني را بصورت متناوب و در زمانهاي متوالي به انجام مي رساند

(Rotating Biological Contactor) RBCروش

درتمامي روشهاي مبتني بر لجن فعال رشد ميکروارگانيسم ها بصورت معلق بوده و مقداري انرژي صرف هوادهي مي شود. در شرايطي که هزينة تأمين انرژي بسيار بالا باشد، مي توان با استفاده از روش RBC   انرژي مصرفي  را کاهش داد. چرا که دراين روش ميکروارگانيسم ها بر روي سطح صفحاتي گردان و نيمه مستغرق درفاضلاب چسبيده و روي آنها رشد مي کنند

.

(Membrane Biological Reactors) MBR روش

امروزه يکي از روشهاي پيشرفته تصفيه فاضلاب روش غشايي(MBR) است که در اين روش جداسازي ميکروب ها توسط غشا انجام مي شود. با نصب اين غشا ها در درون رآکتور بيولوژيکي ديگر نيازي به بخش هاي ته نشيني و فيلتراسيون نيست و همين غشاها وظيفه جداسازي فاضلاب تصفيه شده از لجن را انجام مي دهند. استفاده از غشا باعث مي شود در فضاي کم، تصفيه فاضلاب با راندمان بالا انجام شود به طوري که بهتر است کيفيت فاضلاب تصفيه شده از استانداردهاي فاضلاب براي تخليه  به آب هاي سطحي نيز در نظر گرفته شود

(Moving Bed Biofilm Reactors) MBBR روش

در سيستم  MBBR   از آکنه هايي(Packing) استفاده مي شود که در مخزن هوادهي شناور مي باشند. بيوفيلم يا لايه ميکروبي، بر روي آکنه هاي غوطه ور رشد کرده و به اين ترتيب توده بيولوژيکي شناور در محيط فاضلاب که نقش تجزيه کننده مواد آلي را بعهده دارند را افزايش مي دهند. اين روش جهت حذف و ونيتروژن بسيار مطلوب است BOD، COD

(Integrated Fixed Film Activated Sludge) IFAS روش

اين روش ترکيبي از دو فرآيند لجن فعال و فرآيند  MBBR است. به همين دليل توأما" داراي مزاياي روشهاي بستر ثابت و لجن فعال مي باشد.

با ترکيب لجن فعال با قابليت انعطاف پذيري بسيار زياد و بستر ثابت با مقاومت بالا در مقابل شوک بار آلي و بيولوژيکي مي توان راندمان بسيار بالايي را براي اين سيستم فراهم آورد.